## Slide 1: Totem协议（SRP/RRP） 讲解
By 仇恕(Chinainvent)
2011.09

## Slide 2: 基本概念
SRP: The Totem Single-Ring Ordering and Membership Protocol
  基于以太网的组通信协议，节点间组成单环结构
  所有数据都采用UDP广播(message)、单播(token)
  消息的可靠性和有序性，基于token-passing实现
  每个节点都接收到同样的消息序列，故可容忍消息丢失、节点崩溃
RRP: The Totem Redundant Ring Protocol
  基于SRP，RRP嵌入于SRP的网络层（相当于修改了SRP的recv/send函数）
  通过使用冗余网络把多个节点连接起来，可容忍网络的损坏

## Slide 3: 术语解释
Processor：
  节点，组通信成员，它需要实现SRP/RRP协议，并对外提供组通信接口，例如corosync，它提供组通信服务（叫CPG）。
Application：
  程序，使用组通信服务的应用程序，它调用Processor提供的组通信接口。例如sheepdog就是调用corosync提供的CPG接口。

## Slide 4: 术语解释
P2
P3
P4
P1
A4
A1
A3
A2
Pn: Processor
An: Application

## Slide 5: 基本概念
Broadcast：
  One Processor => all Processors
Transmit/Forward token：
  One Processor => next Processor
Delivery：
  One Processor => associated Application

## Slide 6: 基本概念
Causal Order：
  消息的传播是可靠的，即每一个结点都能收到该消息
  所有消息都有先后次序，不存在并发的情况
  Processor将消息传送给Application时，严格按照消息的先后次序传送
Agreed Order：
  满足Causal Order
  Processor在传送某个消息给Application时，必须确保该消息之前的所有消息都已经传送完毕，确保消息不会丢失
Safe Order：
  满足Agreed Order
  Processor在传送某个消息给Application时，必须确保该消息之前的所有消息都已经被所有Processor接收

## Slide 7: SRP细分为三个子协议
The Totem Ordering Protocol（OP）：
  确保消息从Single-Ring中传播，到最终传递给Application时，满足Agreed Order或Safe Order。
The Membership Protocol（MP）：
  当有新的Processor加入或旧的Processor离开时，自动形成新的Single-Ring。
The Recovery Protocol（RP）：
  从Old Ring过渡到New Ring的过程中，恢复属于（残缺的）Old Ring的消息（使它们满足Agreed或Safe Order）。

## Slide 8: SRP的四个状态

## Slide 9: 子协议与状态的关系
The Totem Ordering Protocol（OP）：
  工作在Operational状态
The Membership Protocol（MP）：
  工作在Gather、Commit状态
The Recovery Protocol（RP）：
  工作在Recovery状态

## Slide 10: The Total Ordering Protocol
The Totem Ordering Protocol（OP）：
  工作在Operational状态
  确保消息从Single-Ring中传播，到最终传递给Application时，满足Agreed Order或Safe Order。
  由Application在发送消息时，指定采用Agreed还是Safe方式。
  通过token，以“丢手绢”的方式，实现消息的有序传递。

## Slide 11: 消息传播示意图
P2
P3
P4
P1
M3M2M1
A1请求P1依次广播三个消息：M1, M2, M3，这些消息暂存在P1的请求队列中
假设P1已拿到token，P1向集群依次广播：M1,M2,M3
P1广播的消息，也会保存在它自己的接收队列中
A1
M3M2M1

## Slide 12: 消息传播示意图
P2
P3
P4
P1
P2只收到两个消息M2M1, P3,P4完整的收到三个消息M3M2M1
P1把Token传递给P2，Token中记录了P1接收队列中消息的max seq:3
P2通过比较Token中的seq，发现自己没有接收到M3。
A1
M3M2M1
Recv: M2M1
Recv: M3M2M1
Recv: M3M2M1
Token
seq:3
aru:3
aru_id:P1
rtr:
Recv: M3M2M1

## Slide 13: 消息传播示意图
P2
P3
P4
P1
P2把token传给P3，更新token的aru(all-received-up-to)为:2
在Token的重传请求列表(rtr)中记录了未收到的消息序号:3
P3收到token后，向集群广播M3，清除token的rtr后，把token传给P4
A1
M3M2M1
Recv: M2M1
Recv: M3M2M1
Recv: M3M2M1
Token
seq:3
aru:2
aru_id:P2
rtr:3
Recv: M3M2M1
M3

## Slide 14: 消息传播示意图
P2
P4
P1
P3
P2收到P3广播的消息M3, 其它节点乎略消息M3
P4收到P3传过来的token，没做任务事情，把token传给P1
A1
M3M2M1
Recv: M3M2M1
Recv: M3M2M1
Recv: M3M2M1
Token
seq:3
aru:2
aru_id:P2
rtr:
Recv: M3M2M1

## Slide 15: 消息传播示意图
P2
P3
P4
P1
P1收到P4传过来的token，没做任务事情，把token传给P2
A1
M3M2M1
Recv: M3M2M1
Recv: M3M2M1
Recv: M3M2M1
Token
seq:3
aru:2
aru_id:P2
rtr:
Recv: M3M2M1

## Slide 16: 消息传播示意图
P2
P3
P4
P1
P1收到P4传过来的token，没做任务事情，把token传给P2
P2发现token中的aru_id是它自己，并且知道自己已经收到M3，
所以它更新token中的aru为3，至此P2知道集群的所有节点都收到了M3M2M1
P2把更新后的token传给P3
A1
M3M2M1
Recv: M3M2M1
Recv: M3M2M1
Recv: M3M2M1
Token
seq:3
aru:2
aru_id:P2
rtr:
Recv: M3M2M1
此时，若P2传递M3M2M1给程序，则满足Safe Order

## Slide 17: 满足Agreed/Safe Order么？
Agreed Order
  在token的上述传递过程中，拿到token的Processor，把已接收到的消息按次序传递给Application，则满足Agreed Order。
Safe Order
  在token的上述传递过程中，如果连续两次转发的token的aru大于等于某个消息的序号，则把该消息传递给Application时满足Safe Order。

## Slide 18: 与OP协议相关的Corosync选项
token_retransmit
  Processor在转发完token后，在多长时间内没有收到token或消息后，将引发token重传。
  默认值：238ms
  如果设置了下面的token值，本值由程序自动计算。
token
  Processor在多长时间内没有收到token（中间包含token重传）后，将触发token丢失事件（将激活Membership Protocol，进入Gather状态）。
  默认值：1000ms
  本值等于Token在Ring中循环一圈的时间，这个时间取决了三个因素：结点数，结点之间的网络速率，每个结点在拿到token后可以发送的max_messages。

## Slide 19: 与OP协议相关的Corosync选项
hold
  在Ring不怎么繁忙时，Ring Representative在转发token前，休息多长时间。
  默认值：180ms
  本值通常由程序根据地其他选项自动计算。
token_retransmits_before_loss_const
  Token最大重传次数
  默认值：重传4次
  若设置本值，token_retransmit和hold的值，由程序根据地本值和token值计算。
fail_recv_const
  在多少次token循环中，没有收到任何消息（本该收到消息：token.seq>my_aru），超过这个次数将激活Membership Protocol，进入Gather状态。
  默认值：2500次

## Slide 20: The Membership Protocol
The Membership Protocol（MP）：
  工作在Gather、Commit状态
  当有新的Processor加入或旧的Processor离开时，自动形成新的Single-Ring。

## Slide 21: 新加入一个节点示意图
P2
P3
P4
P1
设P4为新加入的节点，旧环为{P1,P2,P3}，旧环的seq=100
旧环的三个结点都在各自的my_proc_set里记录了节点成员
P4加入集群后，广播一个join msg。
P1,P2,P3收到join msg后，进入Gather状态，根据msg的内容
做不同的动作
sender_id:P4
proc_set: P4
fail_set:
ring_seq:xx
my_proc_set:P1P2P3
my_proc_set:P1P2P3
my_proc_set:P1P2P3
my_proc_set:P4

## Slide 22: 新加入一个节点示意图
P2
P3
P4
P1
P1,P2,P3收到P4的JoinMsg后，合并JoinMsg的proc_set到自己的my_proc_set
因为合并后my_proc_set都有更新，P1,P2,P3都广播一个新的JoinMsg
P1-P4收到其他结点的JoinMsg后，比较JoinMsg中的proc_set与my_proc_set
是否相同，如果相同则把sender标识为consensus。
sender_id:P1
proc_set: P[1-4]
fail_set:
ring_seq:x
my_proc_set:P1P2P3P4
my_proc_set:P1P2P3P4
my_proc_set:P1P2P3P4
my_proc_set:P4
sender_id:P2
proc_set: P[1-4]
fail_set:
ring_seq:x
sender_id:P3
proc_set: P[1-4]
fail_set:
ring_seq:x

## Slide 23: 新加入一个节点示意图
P2
P3
P4
P1
当某个结点发现自己的my_proc_set中的所有成员都达到consensus后，
若它的id是成员中最小的id，则它发出一个Commit Token并进入commit状态，
CommitToken’s ring_id.seq = max(old ring_id and JoinMsg’s ring_id) + 4
按照上面的过程，经过若干次JoinMsg的接收与转发，假设P1,P3,P4的
my_proc_set中的成员都已标记为consensus。
设P2没有收到P3的JoinMsg，P2的consensus列表中consensus[P3]=false。
my_proc_set:P1P2P3P4
consensus[All]=true
my_proc_set:P1P2P3P4
consensus[P3]=false
consensu[P1,2,4]=true
my_proc_set:P1P2P3P4
Consensus[All]=true
my_proc_set:P1P2P3P4
consensus[All]=true
Commit Token
ring_id: 104/p1
memb_list:{P1}
memb_idx:P1
P1满足条件，转发commit token；转发后，由于token被P2丢弃，触发token loss事件，重发JoinMsg
P2没有达到完全consensus,丢弃commit token，最后会触发consensus timeout事件重发JoinMsg
memb: {
P1,
old ring_id,
old my_aru,
high_delivered,
received_flg
}

## Slide 24: 新加入一个节点示意图
P2
P3
P4
P1
上一张PPT讨论失败的情况，现在讨论正常的情况
假设经过若干次JoinMsg的接收与转发，所有Processor的
my_proc_set中的成员都已标记为consensus。
P2接收到P1传过来的Commit Token后，更新memb_list和memb_idx，
转发Commit Token，并进入Commit状态
Commit Token
ring_id: 104/p1
memb_list:{P1,P2}
memb_idx:P2

## Slide 25: 新加入一个节点示意图
P2
P3
P4
P1
P3接收到P2传过来的Commit Token后，更新memb_list和memb_idx，
转发Commit Token，并进入Commit状态
Commit Token
ring_id: 104/p1
memb_list:{P1,P2,P3}
memb_idx:P3

## Slide 26: 新加入一个节点示意图
P2
P3
P4
P1
P4接收到P3传过来的Commit Token后，更新memb_list和memb_idx，
转发Commit Token，并进入Commit状态
Commit Token
ring_id: 104/p1
memb_list:{P1,P2,P3,P4}
memb_idx:P3

## Slide 27: 新加入一个节点示意图
P2
P3
P4
P1
P1接收到P4传过来的Commit Token后，因为P1已处于Commit状态，
故P1知道此时所有成员，都已经进入了Commit状态。
P1第二次转发Commit Token，进入Recovery状态，
并持久化新ring_id (my_ring_id=CommitToken’s ring_id)。
state: Recovery
my_ring_id: 104/p1
my_new_memb: {P1,P2,P3,P4}
my_trans_memb: {P1,P2,P3}
…
Commit Token
ring_id: 104/p1
memb_list:{P1,P2,P3,P4}
memb_idx:P3
my_ring_id: 100/p1
my_new_memb: {}
my_trans_memb: {}
…
my_ring_id: 100/p1
my_new_memb: {}
my_trans_memb: {}
…
my_ring_id: 100/p1
my_new_memb: {}
my_trans_memb: {}
…

## Slide 28: 新加入一个节点示意图
P2
P3
P4
P1
P2第二次转发Commit Token，进入Recovery状态，
并持久化新ring_id (my_ring_id=CommitToken’s ring_id)。
state: Recovery
my_ring_id: 104/p1
my_new_memb: {P1,P2,P3,P4}
my_trans_memb: {P1,P2,P3}
…
Commit Token
ring_id: 104/p1
memb_list:{P1,P2,P3,P4}
memb_idx:P3
state: Recovery
my_ring_id: 104/p1
my_new_memb: {P1,P2,P3,P4}
my_trans_memb: {P1,P2,P3}
…
state: Commit
my_ring_id: 100/p1
my_new_memb: {}
my_trans_memb: {}
state: Commit
my_ring_id: 100/p1
my_new_memb: {P1,P2,P3,P4}
my_trans_memb: {P1,P2,P3}

## Slide 29: 新加入一个节点示意图
P2
P3
P4
P1
P3第二次转发Commit Token，进入Recovery状态，
并持久化新ring_id (my_ring_id=CommitToken’s ring_id)。
state: Recovery
my_ring_id: 104/p1
my_new_memb: {P1,P2,P3,P4}
my_trans_memb: {P1,P2,P3}
…
state: Recovery
my_ring_id: 104/p1
my_new_memb: {P1,P2,P3,P4}
my_trans_memb: {P1,P2,P3}
…
state: Recovery
my_ring_id: 104/p1
my_new_memb: {P1,P2,P3,P4}
my_trans_memb: {P1,P2,P3}
…
state: Commit
my_ring_id: 100/p1
my_new_memb: {}
my_trans_memb: {}
…
Commit Token
ring_id: 104/p1
memb_list:{P1,P2,P3,P4}
memb_idx:P3

## Slide 30: 新加入一个节点示意图
P2
P3
P4
P1
P4第二次转发Commit Token，进入Recovery状态，
并持久化新ring_id (my_ring_id=CommitToken’s ring_id)。
由于P4是新加入的结点，它的my_trans_memb只有它自己
当P1第三次收到Commit Token时，所有结点都达到Reovery状态
state: Recovery
my_ring_id: 104/p1
my_new_memb: {P1,P2,P3,P4}
my_trans_memb: {P1,P2,P3}
…
state: Recovery
my_ring_id: 104/p1
my_new_memb: {P1,P2,P3,P4}
my_trans_memb: {P1,P2,P3}
…
state: Recovery
my_ring_id: 104/p1
my_new_memb: {P1,P2,P3,P4}
my_trans_memb: {P1,P2,P3}
…
state: Recovery
my_ring_id: 104/p1
my_new_memb: {P1,P2,P3,P4}
my_trans_memb: {P4}
…
Commit Token
ring_id: 104/p1
memb_list:{P1,P2,P3,P4}
memb_idx:P3

## Slide 31: 与MP协议相关的Corosync选项
join
  Processor在发送JoinMsg后，在多长时间内没有收到其他成员的JoinMsg，将引发JoinMsg重传。
  默认值：50ms
send_join
  当Processor数量比较大时（>30），某个节点的加入/离开，可能造成各节点瞬间同时发出JoinMsg，造成网络拥塞。通过设置此值，程序发送JoinMsg前，将随机等待[0,send_join]区间内的某个时长。
  默认值：0ms

## Slide 32: 与MP协议相关的Corosync选项
consensus
  Processor从进入Gather状态起，在多长时间内必须使（my_proc_set-my_fail_set）集合的成员达到consensus（被标记为true）。否则清除已被标记为true的成员，重发JoinMsg。
  若设置此值，必须>=1.2*token。
  若未设置此值，程序将按1.2*token值处理。
  注：为了简化PPT的讲解，前面的PPT没有介绍my_fail_set（它用来保存Old Ring中失效的节点）

## Slide 33: The Recovery Protocol
The Recovery Protocol（RP）：
  工作在Recovery状态
  从Old Ring过渡到New Ring的过程中，恢复属于（残缺的）Old Ring的消息（使它们满足Agreed或Safe Order）。
  在Rcovery状态中，Application发到新Ring的消息，不会被广播（需要等到Operational状态）。

## Slide 34: 六步实现Recovery
Step1：
  与同属于相同的Old Ring的其它Processors交换消息（这个过程，与OP协议类似，不再详述）。
  同一个New Ring中，可能有多个Old Ring并存。
Step2：
  把在本Processor的Old Configuration下，满足Agreed或Safe Order的消息直接delivery给Application（message.seq<=high_ring_delivered）

## Slide 35: 六步实现Recovery
Step3：
  向Application传递第一个ConfigChange Msg，即Transitional Configuration。
  内含在New Ring中与本Processor同属于一个Old Ring的成员列表。
Step4：
  把在本Processor的Transitional Configuration下，满足Agreed或Safe Order的消息delivery给Application（注意与Step2的区别）。

## Slide 36: 六步实现Recovery
Step5：
  向Application传递第二个ConfigChange Msg，即New Configuration。
  内含在New Ring中的所有成员列表。
Step6：
  由Recovery切换到Operational状态。
Step2-Step6不需要与其他Processor交换信息，被绑定为原子操作。

## Slide 37: SPR的其它部分
SRP的Flow Control Mechanism
  window_size: 在一次token的循环中，整个集群可以广播的最大的消息数。
  max_messages: 节点在拿到token后，可以广播的最大消息数。
  以上两个参数，也可以在Corosync中配置。

## Slide 38: RPR协议简介
工作原理
  基于SRP，RRP嵌入于SRP的网络层（相当于修改了SRP的recv/send函数）
  通过使用冗余网络把多个节点连接起来，可容忍网络的损坏

## Slide 39: RPR的三种Replication Styles
Active replication
  所有消息都同时发送到N个冗余网络。
  每个消息都被接收N次。
  Processor的带宽消耗随着N的增大而减少。
Passive replication
  所有消息只发送到N个冗余网络的其中一个。
  每个消息都只被接收到一次。
  Processor的带宽消耗与Sing-Ring相同。
Active-passive replication
  混合模式，所有消息都同时发送到K（1<K<N, 例如为3）个冗余网络。

## Slide 40: 与RRP协议相关的Corosync选项
rrp_mode
  Replication Style。
  可能的值：none, active, passive。
  目前corosync还不支持active-passive混合模式。
rrp_token_expired_timeout
  在多长时间内，没有从任意一个冗余网络中收到token，则把ProblemCounter增1。
  默认值：47ms。

## Slide 41: 与RRP协议相关的Corosync选项
rrp_problem_count_timeout
  在多长时间内，如果某个网络没被标记为faulty，则把ProblemCounter减1。
  默认值：2000ms。
rrp_problem_count_threshold
  当ProblemCounter达到某个值后，则把某个网络标记为faulty。
  本值*token_expired_timeout<=(token-50ms)
  默认值：10

## Slide 42: 如有错误，欢迎批评指正 Thank You!